## Slide 1
Sistema Embarcado IoT Aplicado ao Contexto de Crises Hídricas
Janneson José Ferreira de Lima1, Veronica Maria Lima Silva2, Reudismam Rolim de Sousa1,
Rosendo Lucas Santana da Costa1
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - 2022

## Slide 2
Grupo de Apresentação do Artigo
Marya Eduarda Alexandre e Wesley Costa
Disciplina: Sistemas Distribuídos
Professor: Gracon Lima

## Slide 3
Contextualização do Artigo
A cidade de Pau dos Ferros/RN enfrenta crises hídricas frequentes e a população não recebe avisos oficiais sobre o abastecimento.
Este artigo propõe um sistema embarcado com IoT para detectar e comunicar automaticamente a chegada de água às residências.
A solução usa NodeMCU ESP8266, sensor de fluxo e display OLED, integrando hardware e web para melhorar o planejamento do consumo.

## Slide 4
Objetivo Principal:
  Desenvolver um sistema embarcado com IoT capaz de detectar e informar, em tempo real, o abastecimento de água em residências durante períodos de racionamento.
Objetivos Secundários:
  Automatizar o monitoramento do abastecimento, utilizando sensores e microcontroladores conectados via Wi-Fi.
  Fornecer dados confiáveis sobre a quantidade de água recebida, contribuindo para o uso consciente e planejamento doméstico
Objetivos do Artigo

## Slide 5
O que é Internet das Coisas (IoT)?
A Internet das Coisas refere-se à conexão de objetos físicos — como lâmpadas, eletrodomésticos e pulseiras — à internet, permitindo sua comunicação e controle remoto. Essa integração é viabilizada por sistemas embarcados, sensores e tecnologias de comunicação, oferecendo novas possibilidades de automação e monitoramento.
Como a IoT pode ajudar em crises hídricas?
A IoT possibilita o monitoramento inteligente do uso da água, otimizando o consumo e priorizando o abastecimento em situações críticas. Governos, empresas e cidadãos podem usar a tecnologia para entender padrões de uso e evitar desperdícios, como defendido por Kadar, Rafee e Sameon (2018).
Qual o papel dos Sistemas Embarcados nesse contexto?
Sistemas embarcados são unidades de processamento integradas a produtos com funções específicas, como sensores de fluxo e controladores automáticos. No combate ao desperdício de água, eles podem operar sem intervenção humana, como no projeto de Carvalho (2021), que automatiza a irrigação com eficiência durante o racionamento.

## Slide 6
MATERIAIS E MÉTODOS
Sensor de fluxo
NodeMCU ESP8266
Display de LCD OLED
Diagrama Esquemático

## Slide 7
Lógica do Sistema Embarcado

## Slide 8
Resultados Alcançados
O sistema foi capaz de detectar corretamente a passagem de água e informar o abastecimento ao usuário.
A comunicação com o servidor web funcionou via protocolo HTTP, com dados enviados no formato JSON.
Foi identificado que a presença de ar na tubulação interfere na medição, sendo sugerido um tratamento futuro para esse problema.

## Slide 9
CARVALHO, A. Projeto de irrigação com o uso de tecnologia no cef 04 de sobradinho. Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal, v. 8, n. 1, p. 92–100, 2021. ISSN 2359-2494. Disponível em: .
Kadar, H. H.; Rafee, P. A. A.; Sameon, S. S. Internet of things (iot) and water crisis. In: 2018 4th International Conference on Computer and Information Sciences (ICCOINS). [S.l.: s.n.], p. 1–6. 2018.
PADILHA, R. J. et al. Um processo para casamento de esquemas de documentos json baseado na estrutura e nas instâncias. Universidade Federal de Santa Maria, 2020.
SHARON, Y.; KHACHATRYAN, B.; CHESKIS, D. Towards a low current hall effect sensor.
THOMSEN, A. 2016. Disponível em: .
Referências

## Slide 10
Agradecemos
sua atenção!